## Slide 1
步 态 分 析
G A I T A N A L Y S I S
临床评估与康复指导
康复医学科 | 步态分析专题

## Slide 2
CONTENTS
目 录
01
步态分析概述
定义、目的与意义
02
步态周期与分期
支撑相与摆动相详解
03
正常步态参数
时空·运动学·动力学参数
04
步态分析方法
目测法与仪器分析法
05
常见异常步态
八类异常步态图鉴
06
临床应用
四大领域的应用实践
07
总结与展望
回顾核心要点与未来方向
Gait Analysis
60% 支撑相
40% 摆动相
约 1.0~1.5 秒 / 周期
步频 ~110 步/分
步速 ~1.3 m/s
1 Cycle

## Slide 3
01
步态分析概述
01
步态的定义
步态（Gait）是人体行走时 的行为特征，是中枢神经系 统调控下，肌肉骨骼系统协 调运动的周期性运动模式。
02
步态分析
利用生物力学与运动学原理， 通过观测或仪器手段，对人 体步行方式进行定量或定性 分析的一门技术。
03
临床价值
识别异常步态、辅助诊断、 制定康复方案、评估疗效、 指导矫形器与假肢的适配 设计。
▎步态分析的目的
*
功能评估
评估步行功能状态， 建立基线数据
+
辅助诊断
识别神经系统与骨 骼肌肉系统疾病
#
方案制定
制定个性化康复训 练治疗方案
$
疗效评价
量化追踪治疗前后 步行功能变化
@
辅具适配
指导矫形器、假肢 与助行器设计

## Slide 4
02
步态周期总览
步态周期（Gait Cycle）：从一侧足跟着地到同侧足跟再次着地所经历的时间，约 1.0~1.5 秒
步态周期时间轴
支撑相 STANCE 60%
摆动相 SWING 40%
首次着地
承重反应
支撑中期
支撑末期
摆动前期
摆动初期
摆动中期
摆动末期
0% 足跟着地
60%
40%~60% 双支撑相
100%
足跟着地
支撑中期
足趾离地
摆动末期
1 Cycle
步态周期
约 1.0~1.5 秒
支撑相
约 60%（0.6~0.9s）
摆动相
约 40%（0.4~0.6s）
双支撑相
约 10~20%

## Slide 5
02
支撑相（Stance Phase）详解 · 60%
1
首次着地 Initial Contact
足跟着地瞬间，下肢开始 承重，膝关节轻度屈曲， 踝关节背屈约0°
2
承重反应 Loading Response
体重逐渐转移至支撑腿， 膝关节屈曲达峰值（~15°）， 踝关节跖屈过渡至中立
3
支撑中期 Mid Stance
单腿支撑期，重心移至支 撑足正上方，膝关节近伸 直位，髋关节中立
4
支撑末期 Terminal Stance
足跟离地，重心前移过足 趾，髋关节过伸，踝关节 主动跖屈推进
5
摆动前期 Pre-swing
足趾即将离地，对侧足着 地形成双支撑，膝关节开 始屈曲准备摆动
▎足底接触模式示意
足跟 着地
全足 承重
单足 支撑
前足 推进
足趾 离地
▎地面反作用力（GRF）曲线示意
0% 足跟着地
60% 足趾离地
100%
GRF (BW)
第一峰值
谷值
第二峰值

## Slide 6
02
摆动相（Swing Phase）详解 · 40%
6
摆动初期 Initial Swing
足离地后加速前摆，髋关节 屈曲加速（~30°），膝关节 屈曲达峰值（~60°），踝 关节背屈开始
7
摆动中期 Mid Swing
下肢在身体下方摆动通过， 髋关节屈曲持续，膝关节 从最大屈曲位开始伸展， 踝关节保持背屈
8
摆动末期 Terminal Swing
下肢减速准备着地，膝关 节接近完全伸展，踝关节 背屈维持，髋关节开始伸 展减速
▎摆动相下肢位置示意（矢状面）
摆动初期
髋: 30°屈 膝: 60°屈 踝: 中立
摆动中期
髋: 25°屈 膝: 30°屈 踝: 背屈
摆动末期
髋: 10°伸 膝: 5°屈 踝: 背屈
要点：摆动相的核心目标是足廓清（Foot Clearance）—— 确保足趾不拖地。任何原因导致的足下垂、膝屈曲不足都会影响步行安全。

## Slide 7
03
正常步态参数
时空参数
步长 Step Length
50~80 cm
一侧足跟着地至对侧足跟着地
步幅 Stride Length
100~160 cm
同侧足跟两次着地间距
步宽 Step Width
5~10 cm
两足跟中心横向距离
步速 Gait Speed
1.2~1.5 m/s
步行前进速度
步频 Cadence
100~120 步/分
每分钟步数
运动学参数
髋关节
屈伸范围 ~30°
支撑末期过伸 ~10°，摆动中期屈曲 ~25°
膝关节
屈伸范围 ~60°
承重反应屈曲 ~15°，摆动中期屈曲 ~60°
踝关节
屈伸范围 ~30°
支撑末期跖屈 ~20°，摆动中期背屈 ~10°
骨盆旋转
前后旋转 ~8°
随步行周期在矢状面旋转
重心轨迹
上下 ~5cm
正弦波形上下左右移动
动力学参数
地面反作用力 GRF
峰值 ~1.2 BW
M 形双峰曲线，两个体重倍数峰值
髋关节力矩
伸展力矩为主
支撑期产生推进力矩
膝关节力矩
屈曲→伸展
支撑期稳定膝关节
踝关节力矩
跖屈力矩为主
支撑末期提供推进力
肌电活动 EMG
时序性激活
各肌群按精确时序配合

## Slide 8
04
步态分析方法 — 目测分析法
目测分析法（Qualitative Observation）
临床最常用、最基础的步态评估方法
多角度观察：正面、侧面、背面、行走远近
观察维度：躯干姿势、骨盆运动、各关节活动、对称性与协调性
常用量表：Rancho Los Amigos 观察性步态分析（OGA）
标准化七大观察区域：上肢 / 躯干 / 骨盆 / 髋 / 膝 / 踝 / 足
观察体位示意
正面观
侧面观
背面观
▎优点
+ 简便易行，无需特殊设备
+ 适用于快速临床筛查与初步评估
+ 可即时发现明显异常
+ 成本低，适合基层医疗
▎局限性
- 主观性强，观察者间一致性有限
- 难以量化细微变化
- 对快速运动或复杂模式观察困难
- 无法精确测量关节角度与力矩

## Slide 9
04
步态分析方法 — 仪器分析法
三维运动捕捉
红外摄像头 + 反光标记点 精确记录关节运动轨迹 运动学参数：角度/速度/加速度
代表系统：Vicon · Qualisys · OptiTrack
测力台分析
嵌入式力传感器平台 测量三维地面反作用力（GRF） 垂直力/前后剪力/内外侧剪力
核心指标：压力中心轨迹（COP）
表面肌电图
记录步行中肌肉电活动 分析肌肉激活时序与强度 常用肌肉：胫前肌/腓肠肌/股四头肌
配合运动捕捉实现同步分析
可穿戴传感器
加速度计 / 陀螺仪 / IMU 自然环境中长时间步态监测 便携低成本，适合社区康复
支持远程监测与大数据分析
压力分布系统
智能压力垫/步态毯 分布压力传感器阵列 分析足底压力分布与平衡能力
评估足部受力模式与异常
▎各方法对比
方法
精度
成本
便携性
适用场景
三维运动捕捉
极高
高
低
科研 / 术前评估
测力台
高
高
低
动力学分析
表面肌电图
中高
中
中
肌肉功能评估
可穿戴传感器
中
低
高
社区 / 长程监测
压力分布
高
中
高
足部 / 平衡评估

## Slide 10
05
常见异常步态（一）
1
偏瘫步态（划圈步态）
脑血管意外后遗症
下肢伸肌痉挛模式：足下垂、足内翻、膝过伸，摆动相下肢划圈代偿
2
剪刀步态
脑瘫 / 脊髓损伤
髋内收肌痉挛导致双膝摩擦或交叉，呈剪刀样行走
3
跨阈步态（足下垂）
腓总神经损伤
足下垂，摆动相屈髋代偿（"跨门槛"样动作），避免足尖拖地
4
鸭步步态
臀中肌无力
Trendelenburg征：支撑相骨盆向对侧倾斜，躯干向患侧代偿性倾斜

## Slide 11
05
常见异常步态（二）
5
帕金森步态
帕金森病
小碎步、慌张步态（Festination）、起步困难、上肢摆动减少、躯干前倾
6
小脑共济失调步态
小脑病变
步基增宽、步态不稳、方向偏斜、躯干摇晃，如醉酒状
7
短腿步态
下肢不等长
患侧支撑相骨盆下降，健侧出现代偿性屈膝或足尖行走
8
疼痛性步态（Antalgic）
骨关节炎 / 外伤
患侧缩短支撑相时间以减轻疼痛，健侧步幅增大
异常步态的识别需要结合病史、体格检查和仪器分析综合判断，不同步态可重叠出现。

## Slide 12
06
步态分析的临床应用
神经康复
脑卒中后步态训练评估
帕金森病步态分析与干预
脊髓损伤步行功能评定
脑瘫患儿步态矫正与追踪
骨科康复
人工髋/膝关节置换术后
截肢后假肢适配评估
足踝外科手术前后对比
脊柱侧弯步行功能分析
运动医学
运动员步态生物力学分析
跑步损伤风险评估
运动鞋/矫形鞋垫设计
运动技术动作优化
老年医学
跌倒风险评估与预防
肌少症步态特征识别
认知功能与步速关联研究
社区老年人步行功能筛查

## Slide 13
总结与展望
▎核心要点回顾
步态分析是康复医学中评估步行功能的重要手段
正常步态需要神经、肌肉、骨骼系统的协调配合
目测分析简便实用，仪器分析精确客观，两者相辅相成
异常步态是神经系统和骨骼肌肉系统疾病的重要体征
步态参数（步速、步频、步长等）可作为功能评估的核心指标
▎未来发展趋势
AI + 步态分析
深度学习自动识别异常步态模式
可穿戴监测
IMU传感器实现日常环境连续监测
VR/AR 康复
沉浸式步态训练与实时反馈
远程康复
5G+步态分析实现远程评估指导
精准医疗
大数据驱动个性化康复方案

## Slide 14
感谢聆听
G A I T A N A L Y S I S
严谨评估 · 科学康复 · 精准治疗
Questions & Discussion