## Slide 1
步 态 分 析
Gait Analysis — 临床评估与康复指导
康复医学科 · 步态分析专题

## Slide 2
目 录
01
步态分析概述
02
步态周期与分期
03
正常步态参数
04
步态分析方法
05
常见异常步态
06
步态分析的临床应用
07
总结与展望

## Slide 3
一、步态分析概述
▎什么是步态？ 步态（Gait）是人类步行的行为特征，是人体在行走过程中通过中枢神经系统调控、肌肉骨骼系统协调运动所表现出的周期性运动模式。
▎什么是步态分析？ 步态分析（Gait Analysis）是利用生物力学和运动学原理，结合观测或仪器手段，对人体步行方式进行定量或定性分析的一门技术。
▎步态分析的目的 • 评估步行功能状态，识别异常步态模式 • 辅助临床诊断（神经系统、骨骼肌肉系统疾病） • 制定康复治疗方案，评估治疗与训练效果 • 指导矫形器、假肢及辅助器具的设计与适配

## Slide 4
二、步态周期与分期
▎步态周期（Gait Cycle） 指从一侧足跟着地到该侧足跟再次着地所经历的时间过程。一个完整的步态周期分为 支撑相 和 摆动相 两个阶段。
▎支撑相（Stance Phase）— 约占周期的 60% • 足跟着地（Initial Contact） • 足底着地（Loading Response） • 支撑中期（Mid Stance） • 支撑末期（Terminal Stance） • 摆动前期（Pre-swing）
▎摆动相（Swing Phase）— 约占周期的 40% • 摆动初期（Initial Swing） • 摆动中期（Mid Swing） • 摆动末期（Terminal Swing）

## Slide 5
步态周期各阶段详解
🟦 支撑相（Stance Phase）60%
① 首次着地（Initial Contact）—— 足跟接触地面
② 承重反应（Loading Response）—— 体重逐渐转移至该下肢
③ 支撑中期（Mid Stance）—— 单腿支撑，重心位于足上方
④ 支撑末期（Terminal Stance）—— 足跟离地，重心前移
⑤ 摆动前期（Pre-swing）—— 足趾离地前准备推进
🟧 摆动相（Swing Phase）40%
① 摆动初期（Initial Swing）—— 足离地，下肢加速前摆
② 摆动中期（Mid Swing）—— 下肢在身体下方摆动通过
③ 摆动末期（Terminal Swing）—— 下肢减速，准备足跟着地
💡 双支撑相（Double Support）：在一个步态周期中有两个短暂的双足同时支撑的阶段（占周期约10%~20%）

## Slide 6
三、正常步态参数
▎时空参数 • 步长（Step Length）：一侧足跟着地至对侧足跟着地间的距离，约 50~80 cm • 步幅（Stride Length）：同一侧足跟两次着地间的距离，约为步长的 2 倍 • 步宽（Step Width）：两足跟中心之间的横向距离，约 5~10 cm • 步速（Gait Speed）：正常成人约 1.2~1.5 m/s • 步频（Cadence）：每分钟步数，约 100~120 步/分钟
▎运动学参数 • 关节角度变化：髋、膝、踝关节在矢状面的屈伸角度 • 骨盆运动：骨盆在三维空间中的旋转与倾斜 • 重心轨迹：身体重心呈正弦波形上下与左右移动
▎动力学参数 • 地面反作用力（GRF）：足与地面接触时的反作用力 • 关节力矩：各关节在步行中的力矩变化 • 肌肉活动：通过肌电图（EMG）记录步行中各肌群的激活时序

## Slide 7
四、步态分析方法
▎目测分析法（Qualitative Analysis） • 是临床最常用的步态评估方法 • 通过肉眼观察患者行走过程，从正面、侧面、背面多角度评估 • 观察内容：躯干姿势、骨盆运动、各关节活动范围、对称性、协调性 • 常用量表：Rancho Los Amigos 观察性步态分析（OGA）
▎优点： 简便易行，无需特殊设备，适用于快速临床筛查
▎局限性： 主观性强，难以量化细微变化，对快速运动观察困难
临床常用标准化目测分析项目：上肢/躯干/骨盆/髋/膝/踝/足 七大观察维度

## Slide 8
四、步态分析方法 — 仪器分析法
▎三维运动捕捉系统 • 使用红外摄像头与反光标记点，精确记录关节运动轨迹 • 可获得关节角度、速度、加速度等运动学参数 • 代表系统：Vicon、Qualisys、OptiTrack
▎测力台 / 三维测力系统 • 嵌入地面的力传感器平台，测量地面反作用力（GRF） • 获取垂直力、前后剪力、内外侧剪力数据 • 分析步态动力学特征
▎表面肌电图（sEMG） • 记录步行中肌肉的电活动，分析肌肉激活时序与强度 • 常用肌肉：胫前肌、腓肠肌、股四头肌、腘绳肌等
▎可穿戴传感器 • 加速度计、陀螺仪、惯性测量单元（IMU） • 可在自然环境中进行长时间步态监测 • 便携、低成本，适合社区康复与远程监测
▎智能压力垫 / 步态毯 • 分布压力传感器阵列，分析足底压力分布 • 评估足部受力模式、平衡能力

## Slide 9
五、常见异常步态
偏瘫步态（划圈步态）
〔脑血管意外后遗症〕
下肢伸肌痉挛模式：足下垂、足内翻、膝过伸，摆动相下肢划圈代偿
剪刀步态
〔脑瘫、脊髓损伤〕
髋内收肌痉挛导致双膝摩擦或交叉，呈剪刀样行走
跨阈步态（足下垂步态）
〔腓总神经损伤〕
足下垂，摆动相髋腰肌过度屈髋代偿，避免足尖拖地
鸭步步态（Trendelenburg征）
〔臀中肌无力〕
支撑相骨盆向对侧倾斜，躯干向患侧倾斜代偿
帕金森步态
〔帕金森病〕
小碎步、慌张步态、起步困难、上肢摆动减少、躯干前倾
小脑共济失调步态
〔小脑病变〕
步基增宽、步态不稳、方向偏斜、躯干摇晃如醉酒状
短腿步态
〔下肢不等长〕
患侧支撑相骨盆下降，健侧出现代偿性屈膝或足尖行走

## Slide 10
五、异常步态补充 — 其他常见类型
▎疼痛性步态（Antalgic Gait） • 患者为减轻患侧疼痛，缩短患侧支撑相时间，健侧步幅增大 • 常见于骨关节炎、足底筋膜炎、踝关节扭伤等
▎肌无力步态 • 臀大肌步态：支撑相躯干后仰，呈"挺胸凸腹"姿势 • 股四头肌步态：支撑相膝过伸，用手按压大腿辅助稳定膝关节
▎脊柱相关步态 • 脊柱侧弯：躯干偏斜，双肩不等高，骨盆倾斜 • 腰椎管狭窄：间歇性跛行，弯腰行走可缓解
▎老年步态 • 步速减慢、步长缩短、步基增宽、上肢摆动减少 • 多因素影响：肌力下降、平衡功能减退、感觉减退
▎截肢步态 • 假肢使用者特有的代偿模式：骨盆上提、躯干侧移、腰椎代偿 • 与假肢类型、对线及适配程度密切相关

## Slide 11
六、步态分析的临床应用
🧠 神经康复
• 脑卒中后步态训练
• 帕金森病 gait 评估
• 脊髓损伤步行功能评定
• 脑瘫患儿步态矫正
🦴 骨科康复
• 人工髋/膝关节置换术后
• 截肢后假肢适配评估
• 足踝外科手术前后对比
• 脊柱侧弯步行分析
🏃 运动医学
• 运动员步态生物力学分析
• 跑步损伤风险评估
• 运动鞋/矫形鞋垫设计
• 运动技术动作优化
🧓 老年医学
• 跌倒风险评估与预防
• 肌少症步态特征识别
• 认知功能与步速关联研究
• 社区老年人步行功能筛查

## Slide 12
总 结 与 展 望
▎核心要点回顾
✓ 步态分析是康复医学与运动医学中评估步行功能的重要手段
✓ 正常步态需要中枢神经系统、肌肉骨骼系统的协调配合
✓ 目测分析简便实用，仪器分析精确客观，两者相辅相成
✓ 异常步态是神经系统和骨骼肌肉系统疾病的重要体征
▎发展趋势
✦ 人工智能与机器学习：深度学习自动识别步态模式与异常分类
✦ 可穿戴技术：IMU传感器实现日常环境下的连续步态监测
✦ 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）：沉浸式步态训练与反馈
✦ 远程康复：5G+步态分析实现远程评估与指导
✦ 个性化医疗：步态大数据驱动精准康复方案制定

## Slide 13
感谢聆听
Gait Analysis — 严谨评估 · 科学康复
Questions & Discussion